## Slide 1
Računarske arhitekture

## Slide 2: Šta podrazumevamo pod arhitekturom računara
Pristup projektovanju, dizajnu i povezivanju hardverskih računarskih komponenti, njihovo povezivanje preko HW/SW sprege pri kreiranju računarskog sistema po zadatim kriterijumima kao što su funkcionalnost, potrošnja energije, cena, specifični ciljevi.

## Slide 3: Podsetimo se Murovog zakona
Broj komponenti integrisanih u integrisano kolo duplira se na svake 2 godine

## Slide 4: Podsetimo se Amdalovog zakona (Gene Amdahl)
Ubrzanje korišćenjem multiprocesorskih sistema Slatency – ubrzanje, p – nivo paralelizma
Notes: Primer kaže ako je program zahtevao 20h na jednom jezgu, a sadrži deo koji traje 1h koji se nemože paralelizovati, dok se ostalih 19h rada mogu paralelizovati, nivo paralelizma je 95%, što znači da se ovakav sistem može ubrzati sa više jezgara najviše 20 puta.

## Slide 5: Nivoi apstrakcije u okviru arhitekture računara
Mikroarhitektura
ISA (Arhitektura)
Program
Algoritam
Problem
Logička kola, mem
Električna kola...
Sistem koji izvršava
(VM, OS)

## Slide 6: Računarska arhitektura iz perspektive SW inženjera - programera
Mikroarhitektura
ISA
Program
Algoritam
Problem
Sistem koji izvršava
(VM, OS)
programer
Logička kola, mem.
Električna kola
Notes: Instruction Set Architecture predstavlja interfejs između HW i SW

## Slide 7: Na šta se svodi računar?
Tri osnovne komponente
  Računanje/obrada
  Komunikacija
  Memorija

## Slide 8: Fon Nojmanov model računarske arhitekture
Osnovni model podrazumeva:
  Memorisan program
  Sekvencijalnu obradu instrukcija
Još se naziva i “compute centric” model

## Slide 9: Fon Nojmanov model – blok dijagram
CONTROL UNIT
PC
Inst Register
PROCESSING UNIT
ALU
TEMP
MEMORY
Mem Addr Reg
Mem Data Reg
INPUT
OUTPUT

## Slide 10: Fon Nojmanov model?
Da li je to jedini model po kom se dizajniraju računari?
  Ne
Ali dominira na tržištu više decenija...
Harvard arhitektura predstavlja proširenje Fon Nojmanovog koncepta sa odvojenom programskom od memorije podataka.
Alternativa je “data centric” model

## Slide 11: Model toka podataka (data-centric)
Fon Nojmanov model: prihvat instrukcije i izvršavanje događa se u okviru redosleda kontrolnog toka
  Direktno specificirano programskim brojačem
  Redosled je sekvencijalan, osim kod instrukcija koje eksplicitno menjaju tok
Model toka podataka: prihvat instrukcije i izvršavanje u okviru redosleda toka podataka
  Podaci se obrađuju kada su spremni
  Nema klasičnog programskog brojača
  Redosled instrukcija zavisi od toka podataka
    Svaka instrukcija specificira gde se prosleđuje rezultat
    Instrukcija se izvršava čim su operandi spremni
  Potencijalno više instrukcija se može izvršiti paralelno
    Inherentan paralelizam

## Slide 12: Fon Nojmanov nasuprot modela toka podataka
Primer
  Značaj redosleda instrukcija?
  Značaj lokacije operanada?
v <= a + b;
w <= b * 2;
x <= v - w
y <= v + w
z <= x * y
+
*2
-
+
*
a
b
z
Sekvencijalni
Model toka podataka
Notes: Z=a^2+2ab-3b^2

## Slide 13: Model toka podataka
Po modelu toka podataka, program se sastoji od data flow čvorova
  data flow čvor izvršava instrukciju (prihvat i izvršenje) kada su svi ulazi spremni
  Odnosno kad su tokeni aktivni
Data flow čvor i njegova ISA reprezentacija
Notes: R ispred ARG1 / R ispred ARG2 su token biti koji pokreću instrukciju

## Slide 14: Čvorovi u modelu toka podataka
Notes: Conditional BR branch, instrukcija uslovnog skoka (izbora putanje) / ako je boolean rezultat T(true) rezultat ide levo, boolean F(false) ide desno
Relational >, ukoliko je levi ulaz veći, rezultat je True, token na podatku rezultata postaje 1
Barrier Synchronization (način sinhronizacije tredova, po principu čekaj dok se svi prethodni završe, tada nastavi dalje)
Primer sa brojanjem slova u knjizi, podeli knjigu na K delova i napravi K threadova, na kraju merguj

## Slide 15: Primer programa po modelu toka podataka
OUT
Notes: Realizacija operacije Faktorijel. N!

## Slide 16: Realizacija arhitekture instrukcijskog seta ISA (Instruction Set Architecture)
Potreba za pokazivačem instrukcije (prog. brojačem) u ISA?
  Fon Nojman model, sekvencijalno izvršavanje
    Instrukcija se izvršava kad PC pokazuje na nju
    PC se automatski inkrementira (osim instrukcija kontrole toka) (control driven)
  Model toka podataka, paralelno izvršavanje
    Instrukcjia se izvršava kad su svi potrebni operandi spremni (data driven)
Notes: Kompromisa ima puno na visokom nivou
Jednostavno programiranje?
Jednostavno prevođenje / kompajliranje?
Extrakcija paralelizma?
Kompleksnost hardvera?

## Slide 17: Veza između ISA i Mikroarhitekture
Povezuje SW i HW nivo
ISA: Specificira kako programer vidi instrukcije koje treba izvršiti
  Programer vidi sekvencijalne instrukcije (control-flow)
  Programer vidi instrukcije po modelu toka podataka (data-flow)
Mikroarhitektura: Kako niži nivo zapravo izvršava instukcije
  Mikroarhitektura može da izvršava instrukcije u bilo kom redosledu sve dok je to saglasno sa sementikom kojiu specificira ISA.
    Programer vidi redosled koji specificira ISA

## Slide 18: Fon Nojman model
Većina savremenih ISA danas koriste ovaj model
  x86, ARM, MIPS, RISC-V, SPARC, Alpha...
Na nižem nivou (novo mikroarhitekture), praktično sve implementacije su značajno različite
  Izvršavanje Pipelined instrukcija: Intel 80486 uarch
  Paralelno izvršavanje više instrukcija: Intel Pentium uarch
  Izvršavanje van redosleda: Intel Pentium Pro uarch
  Razdvajanje keša instrukcija i keša podataka
Nivo mikroarhitekture tipično nije potpuno konzistentan sa Fon Nojmanovim modelom. Međutim softver to direktno ne vidi.

## Slide 19: Vraćamo se ponovo na pitanje šta je to arhitektura računara?
Aktuelnija definicija (ISA+): Pristup projektovanju, dizajnu i povezivanju hardverskih računarskih komponenti, njihovo povezivanje preko HW/SW sprege pri kreiranju računarskog sistema po zadatim kriterijumima kao što su funkcionalnost, potrošnja energije, cena, specifični ciljevi.
Tradicionalna (ISA): Termin arhitektura označava atribute sistema koje vidi programer, koji su odvojeni od HW organizacije, tokova podataka i kontrola, logičkog dizajna i fizičke implementacije. Gene Amdahl, IBM Journal of R&D, April 1964

## Slide 20: ISA naspram Mikroarhitekture
ISA
  Predstavlja spregu između SW i HW
    SW podrazumeva, HW obezbeđuje
  Šta programer treba da zna da bi pisao i debagovao SW
Mikroarhitektura
  Predstavlja specifičnu ISA implementaciju
  Nije vidljiva SW svetu
Mikroprocesor
  ISA, uarch, kola
  “Arhitektura” = ISA + mikroarhitektura
Mikroarhitektura
ISA
Program
Algoritam
Problem
Logička kola, mem
Električna kola...

## Slide 21
Šta pripada ISA, a šta mikroarhitekturi
  Papučica gasa: sprega ka “ubrzanju”
  Konstrukcija motora, pogona: implementacija “ubrzanja”
Implementacija mikroarhitekture može biti različita, sve dok zadovoljava ISA specifikaciju
  Add instrukcija naspram implementacije sabirača
    Pun sabirač, serijski sabirač, carry lookahead sabirač, svi mogu biti sastavni deo mikroarhitekture
  x86 ISA je realizovana na više implementacija: 286, 386, 486, Pentium, Pentium Pro, Pentium 4,…
Mikroarthitekture se tipično menjaju brže nego ISA
  Tipične ISA: x86, ARM, SPARC, MIPS, RISC-V, Alpha, sve se realizuju na velikom mnoštvu različitih mikroarhitektura
  Zašto?
ISA naspram Mikroarhitekture
Notes: Trade off između serijskog sabirača, praktično jedan full adder koji se serijski puni i u 32 ciklusa takta formira rezultat A(32b) + B(32b), naspram 32b sabirača koji paralelno sabira gotove operande.
Zašto mikroarhitekture više variraju od ISA? Prvenstveno zbog SW kompatibilnosti!

## Slide 22: ISA
Instrukcije
  Opkodovi, adresni modovi, tipovi podataka
  Instrukcije, tipovi i formati
  Registri
Memorija
  Adresni prostor,
  Rukovanje virtualnom memorijom
Pozivi, prekidi/rukovaoci
Kontrola pristupa, prioriteti
I/O: memorijski mapiran naspram pristupa specifičnim instrukcjiama
Rukovanje taskovima/threadovima
Potrošnja energije
Podrška multi-threadingu, multiprocesorima

## Slide 23: Mikroarhitektura
Implementacija ISA u okviru specifičnih okvira i ciljeva
Sve što je urađeno u hardveru, a nije vidljivo SW sloju
  Pipelining
  Pristup memoriji / raspoređivač
  Superscalar processing (paralelno izvršavanje instrukcija)
  Clock gating (deaktivacija takta po potrebi po blokovima)
  Rukovanje kešom
  Prefetching (predprihvat)
  Voltage/frequency scaling (u cilju uštede energije)
  Error correction

## Slide 24: Elementi ISA
Tok instrukcija
  Control flow naspram data flow tehnike
Procesiranje instrukcije
  Specificira se broj operanada sa kojima instrukcija rukuje i na koji način
  0, 1, 2, 3 adresne mašine
    0-adresne: stek mašine (op, push A, pop A)
    1-adresne: akumulatorske mašine (op ACC, ld A, st A)
    2-adresne: mašine sa dva operanda (op S,D; jedan se prepisuje)
    3-adresne: mašine sa tri operanda (op S1,S2,D; sve odvojeno)

## Slide 25: Primer: Stek Mašna
+ Same instrukcije su znatno manje, jer se ne prosleđuju operandi
  Jednostavna logika
  Kompaktan kod
+ Jednostavni pozivi procedura, svi parametri na steku
-- Složenije aritmetičke operacije je teško mapirati na stek mašine
  Odgovara uskom spektru problema.
  Slaba fleksibilnost
Notes: Za stek mašinu dati primer recimo ((7*8)+4)*3. Podrazumevano je da arith instukcije imaju inherentni pop(), odnosno push() nakon sračunavanja rezultata.
push(3), push(4), push(8), push(7); MUL(), ADD(), MUL()

## Slide 26: Primer operacija na stek mašini
(45+12)*98

## Slide 27: Pregled ostalih tehnika
PDP-11: 2-adresna mašina
  PDP-11 ADD: 4-b opcode, dva 6-b specifikatora operanda koji opredeljuju adresu, odnosno registar
  Nedostatak: jedan operand se uvek prepisuje rezultatom
X86: 2-adresne mašine (memorija/memorija)
Alpha: 3-adresne mašine
MIPS (32b verzije su 3-adresne)
ARM (32b verzije su 3-adresne)

## Slide 28: Ostali elementi ISA
Registri
  Broj registara
  Veličina registra
Otkud potreba za registrima?
  Značajna je karakteristika lokalnost podataka
  Direktno im se pristupa preko ALU / upravljačke jedinice
  Brzina pristupa
  Koncept registra je evoluirao ka keš memorijama

## Slide 29: Programerski vidljivo kroz ISA
M[0]
M[1]
M[2]
M[3]
M[4]
M[N-1]
Memorija
Niz lokacija indeksiranih adresom
Programski brojač
memorijska adresa
aktuelne instrukcije
Registri
- Direktno imenovani u okviru ISA
(nasuprot adresama)
- Mogu biti generalni ili posebne namene
Instrukcije i programi opredeljuju transformaciju
vrednosti stanja vidljivih programeru

## Slide 30: Niži nivo apstrakcije, sakriven od programera
Mikroarhitektura
Programer mu ne pristupa direktno

## Slide 31: Evolucija koncepta registara
Akumulator
  osnovno nasleđe sabirača
Akumulator + adresni registri
  Potreba za indirektnim pristupom operandima
  Inicijalno adresni registri su bili posebne namene, mogli su se puniti isključivo adresama
  Zatim su aritmetički prošireni
Registri opšte namene (GPR)
  Svi registri dobijaju opštost
  Tipično ih u RISC arhitekturama imamo 32

## Slide 32: Klase instrukcija
Operacione instrukcije
  Procesiranje podataka: aritmetičke i logičke operacije
  Prihvat operanada, kalkulacija rezultata, čuvanje rezultata
  Implicitna sekvencijalna kontrola toka izvršavanja
Instrukcije prenosa podataka
  Prenos podataka na liniji memorije, registri, I/O uređaji
  Implicitna sekvencijalna kontrola toka izvršavanja
Instrukcije kontrole toka
  Menjaju sekvencu instrukcija koje se izvršavaju

## Slide 33: Elementi ISA
Load/store naspram memory/memory arhitektura
  Load/store arhitekture: operacione instrukcije rade isključivo sa registrima
    Na primer MIPS, ARM i većina ostalih RISC ISA
  Memory/memory arhitekture: operacione instrukcije mogu da rade sa memorijskim lokacijama
    Na primer x86, VAX i većina CISC ISA

## Slide 34: Elementi ISA
Adresni modovi specificiraju kako se dolazi do operanada
  Apsolutni LW rt, 10000
  postavljena vrednost se tumači kao adresa
  Registarski indirektni: LW rt, (rbase)
  koristi sadržaj navedenog GPR[rbase] kao adresu
  Registarski indirektni sa ofsetom: LW rt, offset (rbase)
  koristi offset + GPR[rbase] kao adresu
  Registarski Indexni: LW rt, (rbase, rindex)
  koristi GPR[rbase] + GPR[rindex] kao adresu
  Memorijski Indirektni LW rt ((rbase))
  koristi vrednost sa lokacije M[ GPR[ rbase ] ] kao adresu
  Auto inkrement/dekrement LW Rt, (rbase)
  koristi GRP[rbase] kao adresu, potom inc. ili dec. GPR[rbase] svaki put
Notes: Apsolutni direktno iz instrukcije preuzima vrednost adrese operanda.
Registarski indirektni – sadržaj registra opšte namena predstavlja adresu operanda
Registarski indirektni sa ofsetom - isti kao prethodni + ofset
Registarski indeksni – sabira vrednosti iz dva registra i tretira rezultat kao adresu
Memorijski indirektni – sa lokacije GPR[ rbase ] čita vrednost koju tretira kao adresu, dakle M[GPR[rbase]]

## Slide 35: Prednosti različitih adresnih modova
Omogućavaju bolje mapiranje konstrukcija visokog nivoa na mašinu: pojedine vrste pristupa se bolje realizuju različitim modovima
  Redukuje se broj instrukcija i veličina koda
    Pristup nizu (autoinkrement mod)
    Indirekcija (rukovanje pointerom)
Nedostatci:
  Više posla za kompajler
  Složenija mikroarhitektura

## Slide 36: MIKROARHITEKTURE
Mikroarhitektura
ISA (Arhitektura)
Program
Algoritam
Problem
Logička kola, mem
Električna kola...
Sistem koji izvršava
(VM, OS)

## Slide 37: Osnovni pojmovi o mikroarhitekturi

## Slide 38: Kako mašina izvršava instrukciju
Šta podrazumeva izvršavanje instrukcije?
Sećamo se Fon Nojmanovog modela
AS = Stanje arhitekture (architectural state) vidljivo programeru pre izvršenja instrukcije
Izvršenje instrukcije
AS’ = Stanje arhitekture (architectural state) vidljivo programeru nakon izvršenja instrukcije
Izvršenje instrukcije: Transformacija AS u AS’ po ISA specifikaciji za datu instrukciju

## Slide 39: Izvršenje instrukcije
ISA na apstraktnom nivou specificira korake AS, AS’ i samu instrukciju
  Definiše konačnu mašinu stanja (sekvencijalni automat) pri čemu
    Stanje = stanje vidljivo programeru
    Specifikacija izvršenja instrukcije
  Iz ISA perspektive nema “među-stanja” između AS i AS’ tokom izvršenja instrukije
    Jedna tranzicija između stanje automata po instrukciji
Mikiroarhitektura implementira kako se AS transformiše u AS’
  Postoji mnoštvo mogućnosti za različite implementacije
  Tranzicija AS  AS’ može biti:
    AS  AS’ (Transformacija AS u AS’ u jednom takt periodu)
    AS  AS+MS1  AS+MS2  AS+MS3  AS’ (više ciklusa takta pri prelasku AS u AS’)
Notes: Za transformaciju u više CLK ciklusa MS1, MS2, MS3 predstavljaju STANJA MIKROARHITEKTURE koja nisu vidljiva programeru.

## Slide 40: Elementarni sistem za izvršenje instrukcija
Svaka instrukcija se izvršava u jednom ciklusu takta
Isključivo kombinaciona logika realizuje izvršenje instrukcije
  Nema posebnih međustanja, koja programer ne vidi
AS = Stanje arhitekture na početku ciklusa takta
Izvršenje u jednom taktu
AS’ = Stanje arhitekrure na kraju ciklusa takta

## Slide 41: Elementarni sistem za izvršenje instrukcija
Jednociklusna mašina
Šta opredeljuje periodu takta Tclk?
Šta predstavlja kritična putanja (critical path) u okviru date kombinacione logike?
AS’
AS
Sequential
Logic
(State)
Combinational
Logic

## Slide 42: Podsećamo se šta je programerski vidljivo kroz ISA
M[0]
M[1]
M[2]
M[3]
M[4]
M[N-1]
Memorija
Niz lokacija indeksiranih adresom
Programski brojač
memorijska adresa
aktuelne instrukcije
Registri
- Direktno imenovani u okviru ISA
(nasuprot adresama)
- Mogu biti generalni ili posebne namene
Instrukcije i programi opredeljuju transformaciju
vrednosti stanja vidljivih programeru

## Slide 43: Jednociklusne naspram višeciklusnih mašina
jednociklusne
  Svaka instrukcija se izvršava u jednom ciklusu
  Ažuriranje stanja realizuje se na kraju izvršenja
  Nedostatak: Najsporija instrukcija opredeljuje Tclk
višeciklusne
  Izvršenje instrukcije se dekomponuje u više ciklusa/etapa
  Ažuriranje međustanja realizuje se tokom izvršenja
  Ažuriranje stanja arhitekture AS na kraju izvršenja
  Prednosti u odnosu na jednociklusne gde najsporija “kombinaciona mikroinstrukcija” opredeljuje Tclk
    To tipično značajno skraćuje Tclk
  I jednociklusne i višeciklusne mašine rade po Fon Nojmanovom modelu na nivou mikroarhitekture

## Slide 44: Instrukcijski ciklus
Instrukcije se izvršavaju pod kontrolom upravljačke jedinice (control unit) korak po korak.
Instrukcijski ciklus: Sekvenca koraka pri izvršavanju instrukcije
Tipično podrazumevamo 6 faza izvršavanja:
Prihvat (Fetch)
Dekodiranje (Decode)
Sračunavanje adrese (Evaluate Address)
Prihvat operanada (Fetch Operands)
Izvršenje (Execute)
Smeštanje rezultata (Store Result)
Notes: Naravno ne zahtevaju sve instrukcije ovih 6 faza.

## Slide 45: Instrukcijski ciklus naspram mašinskog ciklusa takta
Jednociklusne mašine:
  Svih 6 faza izvršavanja instrukcije realizuju se u jednom mašinskom ciklusu takta
Višeciklusne mašine:
  Svih 6 faza izvršavanja instrukcije realizuju se u više mašinskih ciklusa takta
  Svaka faza može zauzimati više mašinskih ciklusa takta

## Slide 46: Izvršavanje instrukcija iz drugog ugla
Instrukcija transformiše podatak (AS) u podatak (AS’)
Ovu transformaciju izvršavaju funkcionalne jedinice
  Jedinice koje barataju sa podacima
Ovim jedinicama se mora definisati šta učiniti sa podacima
Blokovi za procesiranje instrukcije sadrže dve komponente:
  Putanja podataka (Datapath): Sastoji se od HW elemenata koji transformišu signale podataka
    Funkcionalni blokovi koji barataju sa podacima
    HW strukture (vodovi i multiplekseri) koji omogućavaju tok podataka ka funkcionalnim blokovima i registrima
    Blokovi za smeštanje podataka kao što su registri
  Kontrolna logika (Control logic): Sadrži HW elemente koji upravljaju kontrolnim signalima, zapravo rukuju putanjama podataka i pripadajućim funkcionalnim blokovima koji obrađuju podatke.

## Slide 47: Jednociklusne naspram višeciklusnih: kontrola i podaci
Jednociklusne mašine:
  Kontrolni signali su generisani tokom istog takt ciklusa tokom kojeg se dati podaci obrađuju
  Sve u vezi sa instrukcijom događa se u jednom taktnom ciklusu.
Višeciklusne mašine:
  Kontrolni signali za sledeći ciklus mogu se generisati u aktuelnom ciklusu.
  Kašnjenje u kreiranju kontrola može se poravnati sa kašnjenjem obrade podataka (potencijal za veći paralelizam)

## Slide 48: Realizacija putanje podataka i upravljačke jedinice
Postoji više realizacija putanje podataka i upravljačke jedinice
Jednociklusna, višeciklusna, protočna (pipelined) putanja podataka i upravljačka jedinica
Sa jednom ili više magistrala
Hardverska/kombinaciona naspram mikrokodovane/mikroprogramske upravljačke jedinice:
  Kontrolni signali generisani kombinacionom logikom
  Kontrolni signali upamćeni u memorijskoj strukturi
Kontrolni signali i njihova struktura su prilagođeni dizajnu putanje podataka

## Slide 49: Analiza performansi
Vreme potrebno za izvršenje instrukcije
  {CPI} x {Tclk}
Vreme potrebno za izvršenje programa
  Suma svih vremena u programu [{CPI} x {Tclk}]
  {# instrukcija} x {Srednja vrednost CPI} x {Tclk}
Performanse jednociklusne mirkoarhitekture
  CPI = 1
  Tclk traje dugo
Performanse višeciklusne mirkoarhitekture
  CPI nije isto za sve instrukcije
    Srednja vrednost CPI biva relativno mala
  Tclk traje kratko
Imamo dva stepena slobode za optimizaciju
Notes: CPI (clock per instruction)

## Slide 50: Mikrorpogramska višeciklusna mikroarhitektura
Osnovna ideja relizacije
  Svaki korak izvršavanja instrukcije može se implementirati kao stanje u okviru mašine stanja
  Stanje u okviru mašine stanja diktira kontrolne signale

## Slide 51: Koraci pri izvršenju instrukcije
  Prihvat (Fetch)
  Dekodiranje (Decode)
  Sračunavanje adrese (Evaluate Address)
  Prihvat operanada (Fetch Operands)
  Izvršenje (Execute)
  Smeštanje rezultata (Store Result)

## Slide 52: Elementarna višeciklusna mikroarhitektura
Izvršavanje instrukcije podeljeno u “stanja”
    Svaki korak u izvršavanju instrukcije može alocirati i više od jednog stanja
  Višeciklusna mikroarhitektura prolazi kroz stanja prilikom izvršavanja instrukcije
    Ponašanje mašine u okviru nekog stanja je determinisano kontrolnim signalima tog stanja
  Ponašanje celokupnog procesora je potpuno determinisano mašinom sa konačnim brojem stanja
  U okviru stanja (ciklusa takta), kontrolni signali kontrolišu dve stvari:
    Kako putanja podataka obrađuje podatke
    Kako se generišu kontrolni signalli za naredni ciklus takta (dobra praksa savremenih procesora)
Notes: PRIČU O GENERISANJU KONTROLNIH SIGNALA ZA NAREDNI CIKLUS MOŽDA SKLONITI ZA SAD!

## Slide 53: Mikroprogramska kontrolna terminologija
Kontrolni signali pridruženi aktuelnom stanju mašine
  Mikroinstrukcija
Tranzicija iz jednog u naredno stanje mašine
  Opredeljuje u koje naredno stanje se ulazi, a takođe i mikroinstrukciju za naredno stanje
  Mikrosekvenca
Kontrolna memorija čuva vrednosti kontrolnih signala za svako moguće stanje mašine
Mikrosekvencer (kontroler) opredeljuje koji kontrolni signali će biti aktivni u zahtevanom ciklusu takta

## Slide 54: Šta se događa tokom jednog ciklusa takta
Kontrolni signali (mikroinstrukcije) aktuelnog stanja mašine kontrolišu dve stvari:
  Obradu u putanji podataka
  Generisanje kontrolnih signala (mikroinstrukcija)
  Prateće slike na sledećim slajdovima

## Slide 55: Primer SAP-1 Malvino

## Slide 56: Primer LC-3 Patt,Patel

## Slide 57: Višeciklusna mikroarhitektura - uopšteno

## Slide 58: Mikroprogramska upravljačka jedinica

## Slide 59: Horizontalna naspram vertikalne upravljačke jedinice

## Slide 60: Nanokod i milikod
Nanokod: nivo ispod tradicionalnog nivoa mikrokoda
  Podistemski nivo pod kontrolom mikrokoda (na primer floating-point modul).
  Funkcioniše kao prateći u okviru mikroprogramske putanje podataka
Milikod: nivo iznad tradicionalnog mikrokoda
  Nivo postavljen u nivou ISA sabrutina koje može da pozove upravljačka jedinica
  Tipično se koriste za izračunavanje složenijih, a relativno čestih operacija i funkcija (na primer FFT, FIR, IIR...)
U oba slučaja time se rasterećuje osnvna upravljačka jedinica sa mikrokodom.
Možemo ih tretirati kao mikrokod na različitim nivoima apstrakcije

## Slide 61: Ilustracija Nanokod koncepta
ROM
mPC
arithmetic
datapath
mikrokodovana FPU implementacija
ROM
mPC
processor
datapath
Mikroprogramska procesorska implementacija
Referenciramo
kao “nanokod”
jer je dati mikroprogramski
podsistem ugrađen u
postojeći mikroprog. sistem